I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA

## Curso/Grupo/Ciclo: 2º ITE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

# MÓDULO PROFESIONAL:	INSTALACIONES DOMÓTICAS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2020/2021

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

José Campoy Campoy

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 60% |
| Prácticas, trabajos y ejercicios. | 40% |
| TOTAL | 100% |

#### EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO (comprobar antes de aprobar la programación).

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

En reunión del equipo educativo de 2ITE se analizan los RA (resultados de aprendizaje) y los CE (criterios de evaluación) no alcanzados en primero y se asignan estos a los módulos de segundo.

En el módulo de Instalaciones domóticas, por afinidad, se impartirán los RA y CE del módulo de Instalaciones eléctricas básicas:

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 3. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). | e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares. f) Se han tendido y conexionado los conductores. g) Se han conexionado los mecanismos. |
| 4. Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto. | g) Conexionado de mecanismos (telerruptor, automáticos de escalera, dispositivos de control de alumbrado, etc.). h) Alumbrado de emergencia. |
| 5. Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las especificaciones del fabricante. | a) Tipos de motores eléctricos. b) Actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros). c) Tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos. d) Protecciones de los motores. e) Automatizaciones. |

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Durante el curso se va a utilizar la plataforma Moodle, además de la herramienta de videoconferencia profe-virtual. El IES ha dotado a todos los alumnos de un correo corporativo, del que los alumnos estarán pendientes, además hemos hecho un grupo en Telegram para una comunicación más inmediata.

# Todas estas herramientas se están usando desde el principio de curso, para que en caso de suspender las clases presenciales los alumnos no tengan dificultad en seguir las clases a distancia.

# INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y fija sus enseñanzas mínimas.

La ORDEN de 19 de julio de 2010, desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en Andalucía.

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

| LETRA | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| A | Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. |
| B | Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. |
| C | Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. |
| D | Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. |
| E | Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. |
| F | Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación. |
| I | Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. |
| J | Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. |
| K | Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. |
| L | Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. |
| M | Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| N | Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| Ñ | Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| O | Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. |
| P | Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. |
| Q | Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. |

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. |
| B | Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. |
| C | Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. |
| D | Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. |
| E | Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. |
| G | Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. |
| H | Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| I | Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. |
| J | Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| K | Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. |
| L | Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. |
| M | Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| P | Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Al ser un módulo, como la mayoría de los que conforman el ciclo, con fuerte contenido práctico se alternarán las exposiciones teóricas con actividades experimentales o prácticas que completen y complementen los conocimientos  teóricos.

En todo caso se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos de partida del alumnado adaptando a éste los contenidos del módulo aunque sin sobrepasar unos mínimos.

Aparte de las explicaciones en la pizarra, a los alumnos se les darán apuntes, fotocopias y referencias bibliográficas que en conjunto formen su material de estudio.

Para la realización de las actividades prácticas  se entregará una hoja en la que se contemplen los siguientes apartados:

- Desarrollo, que de forma numerada describa el procedimiento a seguir.

- Esquemas de circuitos o tablas.

- Cuestiones o memoria, que haga reflexionar al  alumno sobre los aspectos más importantes de la práctica.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para las exposiciones teóricas: una pizarra, un ordenador de profesor con proyector; a los alumnos se les darán apuntes, fotocopias, recursos informáticos, y referencias bibliográficas que en conjunto formen su material de estudio, además el centro posee un aula virtual moodle donde el profesor irá publicando material.

Para poder realizar las actividades prácticas se necesitará como mínimo el siguiente material:

- Un ordenador actualizado por cada dos alumnos.

- Un panel por alumno para montar las prácticas.

- Un polímetro. (mínimo por cada dos alumnos).

- Herramientas básicas: Alicates p/plana, corte, tijeras, destornilladores p/plana y estrella, pinzas. Un juego por cada dos alumnos.

- Material eléctrico: registros, cables, tubo corrugado, interruptores, conmutadores, pulsadores, etc.

- Material para domótica: sensores, actuadores, autómatas, sistema con autómata dedicado (Niessen planner) y sistema KNX.

BIBLIOGRAFIA

- REBT y sus guías técnicas de aplicación.

- Guía BT 51Instalaciones de sistemas de automatización …

- Instalaciones domóticas. Editorial Mc Graw Hill

- Instalaciones domóticas. Editorial Paraninfo.

- Instalaciones domóticas. Editorial Editex

- Guía Gewiss

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación en la formación profesional de Andalucía, para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título.

Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales por el COVID 19,  además de los RA y CE propios del módulo de Instalaciones domóticas, se añaden los del módulo de Instalaciones eléctricas básicas, tal y como aparece en el primer apartado de la programación información relativa a qué y cómo se van a tratar cuestiones no impartidas en el curso pasado, o que demostraron no haber sido suficientemente asimiladas por el alumnado.

Instalaciones eléctricas básicas RA y CE inalcanzados

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). | e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares. f) Se han tendido y conexionado los conductores. g) Se han conexionado los mecanismos. |
| 3. Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto. | g) Conexionado de mecanismos (telerruptor, automáticos de escalera, dispositivos de control de alumbrado, etc..). h) Alumbrado de emergencia. |
| 4. Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las especificaciones del fabricante. | a) Tipos de motores eléctricos. b) Actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros). c) Tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos. d) Protecciones de los motores. e) Automatizaciones. |

Instalaciones domóticas

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. | Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas. Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas. Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, seguridad, energía y telecomunicaciones. Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas. Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación. Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, interpretando la documentación técnica. Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas. Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas. |
| Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. | Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del sistema de control. Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas. Se ha descrito el sistema de bus de campo. Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. Se han descrito los sistemas inalámbricos. Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. Se ha utilizado documentación técnica. |
| Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman. | Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones. Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata programable. Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica. Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. Se ha verificado su correcto funcionamiento. Se han respetado los criterios de calidad. Se ha aplicado la normativa vigente. |
| Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos. | Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas así como de obra de la instalación. Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta. Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar. Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del fabricante. Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas. Se han respetado los criterios de calidad. |
| Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. | Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías. Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica. Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad. |
| 6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la producen. | Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los Instrumentos o el software adecuados. Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. Se ha reparado la avería. Se ha confeccionado un informe de incidencias. Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. Se han respetado los criterios de calidad. |
| 7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos en instalaciones domóticas. | Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas herramienta y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. |

5.1. Procedimientos de evaluación.

Se valorará por un lado el trabajo continuo del alumno en el aula, en lo que constituye su principal medio de aprendizaje y la realización de todas las actividades prácticas propuestas. Por otro lado deben de superar todos los controles teóricos (que podrán ser de preguntas concisas, de desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y/o prácticos que de forma individual o en grupo, se lleven a cabo durante cada evaluación.

Para superar cada evaluación es necesario aprobar todos los controles y realizar todas las prácticas o trabajos propuestos, aquellos alumnos que no hayan realizado todas las prácticas tendrán que superar una prueba práctica adicional.

La asistencia a clase es obligatoria, dado el carácter teórico-práctico del módulo.

El reglamento orgánico de funcionamiento del centro establece que la acumulación de un veinte por ciento de faltas de asistencia, justificadas o no, podría imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua, perdiendo el derecho a esta.

El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua podrá realizar la evaluación ordinaria.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Los criterios de corrección se especifican en las unidades didácticas, en las prácticas y en los exámenes.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

La nota se obtiene mediante una media ponderada.

| Exámenes 60% | Nota de exámenes: media de los controles, es necesario aprobarlos todos para superar la evaluación. |
| --- | --- |
| Prácticas, trabajos y ejercicios 40% | Nota: media de las prácticas y demás trabajos. En el caso de que falten prácticas por hacer se realizará un examen práctico relativo a las actividades no realizadas. |

Una vez recuperada la materia, se vuelve a calcular la nota de la evaluación con el proceso anteriormente descrito.

En la evaluación final se calcula la media de todas las evaluaciones. Para aquellos alumnos que accedan a la prueba final de recuperación, se pondrá directamente la nota que obtengan.

5.4. Criterios de Recuperación.

Se realizará una prueba de recuperación por cada trimestre.

Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a una prueba de recuperación final.

Se realizarán actividades de refuerzo y mejora de las competencias en el periodo comprendido entre la sesión de la segunda evaluación y la sesión de evaluación final.

Para la recuperación se realizará un examen teórico y si el alumno tiene suspensa o sin entregar parte de las actividades prácticas se realizará un examen práctico que contemple la materia pendiente, para aprobar el módulo ambos exámenes deben tener 5 o más puntos.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

Al impartirse este módulo en 2º curso, los alumnos suspensos repiten el curso y asisten a clase con el resto de sus compañeros.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratan transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las que se programen deberán aparecer en la aportación del departamento de rama al Plan Anual de Centro.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Se toma como punto de partida el resultado de la prueba de evaluación inicial, realizada al inicio del curso. A la vista de los resultados no se requiere ninguna acción inmediata para el seguimiento y superación de los contenidos del módulo.

Para aquellos alumnos con ritmo de aprendizaje rápido o con elevado nivel de conocimientos se les propondrá una serie de actividades complementarias de ampliación que los mantenga motivados.

Los alumnos con dificultades en el ritmo de aprendizaje realizarán actividades de refuerzo, además de recibir una atención especial.

En el caso de los alumnos repetidores habrá que analizar las causas que motivaron este hecho para poder poner en práctica acciones concretas, que en algunos casos podrán ser similares a las de los casos anteriores.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 0 | RA y CE de IEB inalcanzados |
| 1 | Instalaciones domóticas, áreas de utilización |
| 2 | Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas |
| 3 | Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas |
| 4 | Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas |
| 5 | Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas |
| 6 | Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas |
| 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental |

CONTENIDOS BÁSICOS:

- RA y CE de IEB inalcanzados:

- Instalación eléctrica de una vivienda.

- Instalación eléctrica de un local.

- Instalaciones básicas de motores.

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización:

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas.

- Transducción de las principales magnitudes físicas.

- Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otras.

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

- Áreas de confort.

- Área de gestión de energía.

- Área de control: Centralizado y Distribuido.

- Área de gestión de seguridad.

- Área de gestión de telecomunicaciones.

- Elementos fundamentales de una instalación domótica:

- Sensores y actuadores.

- Dispositivos de control y elementos auxiliares.

- Normativa de instalaciones automatizadas en viviendas.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas:
– Sistemas de automatización con autómata programable.
– Sistemas con cableado específico bus de campo.
– Sistemas por corrientes portadoras.
– Sistemas inalámbricos.
– Convencionalismos de representación

- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:
– Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
– Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.
– Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros.
– Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, configuración de sensores y actuadores.
– Herramientas y equipos.
– Programación y configuración de elementos.

- Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:
– Instalaciones con distintas áreas de control.
– Coordinación entre sistemas distintos.
– Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas.
– Software de control de las instalaciones
– Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas.
– Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

- Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:
– Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos.
– Ajustes de elementos de control.
– Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas.
– Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.

– Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas.
– Medios y equipos de seguridad.

- Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:
– Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos.
– Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.
– Reparación de averías en instalaciones domóticas.
– Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos.
– Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
– Identificación de riesgos en instalaciones domóticas.
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.
– Equipos de protección individual.
– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | Instalación eléctrica de una vivienda/local | 15 |
| 0 | 0.2 | Instalaciones básicas de motores | 15 |
| 1-3 | 1 | Iniciación a la domótica | 5 |
| 1-3 | 2 | Sensores | 10 |
| 1-3 | 3 | Actuadores y sus aplicaciones | 10 |
| 2-4 | 4 | Autómatas y relés programables | 20 |
| 2-4 | 5 | Sistemas de corrientes portadoras. X-10 | 5 |
| 2-4 | 6 | Sistema de bus KNX/EIB | 15 |
| 5-6 | 7 | Mantenimiento y averías en las instalaciones domóticas | 5 |
| 7 | 8 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 5 |
|  |  | Total | 105 h |

UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| Unidad Didáctica Nº 0.1 | Instalación eléctrica de una vivienda/local | 15 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Conocer qué es y para qué se utiliza la domótica.

###### Contenidos:

- Punto de luz fluorescente

- Telerruptor

- Automático de escalera

- Alumbrado de emergencia

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Ejercicios tema 1 | A C | A B |
| Práctica nº 0.1: Punto de luz fluorescente Práctica nº 0.2: Instalación de un telerruptor Práctica nº 0.3: Instalación de un automático de escalera Práctica nº 0.4: Instalación de alumbrado de emergencia | A B C D F | A B C D E L M P |

###### Criterios de evaluación:

- Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares.

- Se han tendido y conexionado los conductores.

- Se han conexionado los mecanismos (telerruptor, automáticos de escalera, dispositivos de control de alumbrado, etc.).

.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

| Unidad Didáctica Nº 0.2 | Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas (Motores) | 15 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Realizar e interpretar esquemas.

- Reconocer y comprobar los componentes a utilizar.

- Diseñar la disposición de elementos en el tablero.

- Realizar los conexionados.

- Comprobar el funcionamiento.

###### Contenidos:

Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas:

- Tipos de motores eléctricos.

- Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor, sondas, entre otros).

- Control electrónico de motores eléctricos.

- Protección de máquinas eléctricas.

- Precauciones específicas en instalaciones de motores.

- Perturbaciones en las líneas de máquinas.

- Arranques de motores monofásicos.

- Arranques de motores trifásicos.

- Automatizaciones básicas para motores monofásicos.

- Automatizaciones básicas para motores trifásicos.

- Medidas de instalaciones de máquinas (intensidad de arranque, potencia máxima, factor de potencia, desequilibrio fases, entre otras).

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica M1: Arranque directo de un motor trifásico de rotor en cortocircuito. | A B E F I J K M Q | A B D E H K M |
| Práctica M2: Arranque de un motor trifásico mediante un pulsador de marcha y paro. | A B E F I J K M Q | A B D E H K M |
| Práctica M3: Arranque de un motor trifásico mediante un pulsador de marcha y paro con inversión de giro. | A B E F I J K M Q | A B D E H K M |
| Práctica M4: Arranque estrella triangulo de un motor trifásico | A B E F I J K M Q | A B D E H K M |

###### Criterios de evaluación:

- Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos.

- Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros).

- Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos.

- Se han instalado las protecciones de los motores.

- Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras).

- Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre otras)

- Se han descrito las perturbaciones de la red.

- Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros).

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 1 | Iniciación a la domótica | 5 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Conocer qué es y para qué se utiliza la domótica.

- Conocer cómo se integra la domótica con otros servicios de la vivienda.

- Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico.

- Identificar los elementos que forman un sistema domótico.

- Conocerás las diferentes soluciones que existen en el mercado para domotizar una vivienda o edificio.

- Conocer la reglamentación que define cómo debe ser la canalización de una instalación domótica.

- Tomar conciencia de los problemas medioambientales y conocer como la domótica ahorra energía

###### Contenidos:

- Áreas de aplicación de la domótica

- Integración con los servicios de la vivienda

- Elementos de los sistemas domóticos: Sensores, actuadores y nodos

- Tipología de los sensores y actuadores en función de su señal.

- Diferenciación entre sistemas cableados y programados.

- Concepto de entrada y salida.

- Sistemas domóticos: basados en autómatas programables, de corrientes portadoras, de bus, inalámbricos y sistemas propietarios de fabricantes.

- Grados de automatización según GUÍA-BT-51

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas:

- Circuitos de una instalación domótica.

  - Medio físico para la transmisión de datos domóticos.

  - Cables y conectores utilizados en domótica

- Preinstalación domótica

  - Unión con los servicios de telecomunicaciones

  - Cuadro general de distribución

  - Cajas de registro

  - Canalizaciones

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Ejercicios tema 1 | A C | A B |
| Práctica nº 1: Preinstalación domótica | A B C D F | A B C D E L M P |

###### Criterios de evaluación:

- Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico.

- Diferenciar entre un sistema cableado y un sistema programado.

- Reconocer los elementos que forman un sistema domótico.

- Diferenciar entre entrada y salida del nodo domótico y los dispositivos que a ellas se conectan.

- Diferenciar entre señal analógica y digital y sus aplicaciones en los sistemas domóticos.

- Reconocer los diferentes sistemas utilizados en instalaciones domóticas.

- Interpretar la reglamentación de baja tensión en materia de domótica.

- Identificar los elementos que forma una preinstalación domótica.

- Representar la preinstalación domótica para diferentes estancias de una vivienda.

- Montar la preinstalación domótica para diferentes estancias de una vivienda.

- Elegir los materiales necesarios de una preinstalación domótica.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e imótica.

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 2 | Sensores | 10 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Identificar los tipos de señales que pueden entregar los sensores.

- Conocer los diferentes tipos de sensores utilizados en domótica.

- Identificar los bornes de los sensores para su correcta conexión.

- Conocer la conexión de los sensores a la interfaz de entradas del nodo domótico.

- Conocer los símbolos utilizados para representar los sensores en los esquemas eléctricos.

- Comprobar su funcionamiento de forma práctica.

- Montar varios circuitos de aplicación de los sensores en domótica.

- Diagnosticar y localizar averías en circuitos con sensores.

###### Contenidos:

- Tipos de sensores

  - Según el tipo de señal enviada:

    - Sensores digitales

    - Sensores analógicos

  - Según el tipo de aplicación o magnitud física a detectar:

    - De accionamiento manual

    - Magnéticos

    - De humo y fuego

    - De gas o de monóxido de carbono

    - De inundación o de presencia

    - De luminosidad

    - De viento

    - De temperatura

- Conexión de sensores a entradas del nodo domótico

  - Entrada binarias

    - Entradas libres de tensión

    - Entradas con referencia de tensión

  - Entradas analógicas

    - Entradas en tensión

    - Entradas en corriente

- Diagnóstico y reparación de averías en circuitos con sensores

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| P2: Instalación de un interruptor de presencia (4h) | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P3: Instalación de un interruptor crepuscular (4h) | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P4: Instalación de alarmas técnicas de: incendio, gas y agua (4h) | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |

###### Criterios de evaluación:

- Identificar los sensores por su símbolo.

- Representar e interpretar esquemas que utilizan sensores.

- Seleccionar sensores según el tipo de señal.

- Seleccionar sensores según el tipo de aplicación.

- Conectar sensores digitales y analógicos a las entradas binarias y analógicas del nodo domótico.

- Montar circuitos que utilicen sensores para el control de circuitos de alumbrado.

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos KNX.

- Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza y orden en el puesto de trabajo, presentación en tiempo y forma, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación ambiental:

      - Protección ambiental

      - Ahorro energético mediante domótica e inmótica

      - Gestión de residuos.

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

      - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

      - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 3 | Actuadores y sus aplicaciones | 10 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Conocer los diferentes tipos de actuadores y sus aplicaciones en circuitos para aplicaciones domésticas.

- Identificar y conectar los actuadores utilizados para aplicaciones de iluminación.

- Identificar y conectar los actuadores utilizados para el control de fluidos.

- Identificar y conectar los actuadores utilizados para controlar cargas de potencia, toldos y receptores de señalización acústica.

- Identificar los actuadores por su símbolo en esquemas de conexión.

- Identificar los bornes para el conexionado de los actuadores en aplicaciones domóticas.

- Conocer cómo se conectan actuadores a las salidas digitales y analógicas de un nodo domótico.

- Montar circuitos automáticos con diferentes tipos de actuadores.

###### Contenidos:

- Aplicaciones de los actuadores

- Control de iluminación

  - Encendido On/Off

  - Regulación de luminosidad

    - Lámparas incandescentes

    - Lámparas de bajo consumo

    - Lámparas fluorescentes

  - Sistemas para el control y regulación de iluminación

    - Regulación analógica (1-10 V)

    - Regulación mediante balastos de entrada digital

    - Regulación digital DSI

    - Regulación digital DALI

- Control de fluidos

  - Electroválvulas

- Control de cargas de gran potencia

  - El contactor

  - El relé

  - El telerruptor

- Control de toldos y persianas

  - Conmutadores inversores

  - Motores

  - Preactuadores de persiana

  - Sistemas centralizados

- Sirenas y avisadores

###### Conexión de actuadores a nodos domóticos

###### Salidas binarias

###### A relé

###### A transistor

###### Salidas analógicas

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos con sensores y actuadores.

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| P5: Instalación de un regulador de luminosidad. (4h) | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P6: Instalación de un sistema de control de calefacción con termostato y contactor. (4h) | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P7: Instalación de un sistema de control de persiana. (4h) | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| (*) El control de fluidos con electroválvula y las sirenas y avisadores se han realizado en las prácticas anteriores P4, 5 y 6 |  |  |

###### Criterios de evaluación:

- Identificar los actuadores por su símbolo.

- Representar e interpretar esquemas que utilizan actuadores.

- Seleccionar actuadores según el tipo de señal que reciben.

- Seleccionar actuadores según el tipo de aplicación.

- Conectar actuadores digitales y analógicos a las salidas binarias y analógicas del nodo domótico.

- Montar sencillos circuitos que utilicen actuadores para el control de circuitos de iluminación, de control de fluidos, de control de carga de potencia, de toldos y persianas, y de dispositivos de señalización acústica.

- Configurar circuitos de control de iluminación distribuido

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos con sensores y actuadores.

- Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza y orden en el puesto de trabajo, presentación en tiempo y forma, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 4 | Autómatas y relés programables | 20 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Conocer las aplicaciones de los autómatas programables.

- Conocer cómo está estructurado un autómata programable.

- Conocer las semejanzas y diferencias entre un autómata y un relé programable.

- Conocer las diferentes formas de alimentar un relé programable.

- Identificar las interfaces de las entradas y salidas de un relé programable.

- Conocer los lenguajes de programación utilizados en este tipo de dispositivos.

- Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables.

- Conocer las funciones y operaciones de los autómatas y relés programables que más se adaptan a las aplicaciones domóticas.

- Conocer cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y actuadores (digitales y analógicos) a las entradas y salidas de los autómatas y relés programables.

###### Contenidos:

- Autómatas programables

  - Estructura

- Relés programables

  - Ventajas e inconvenientes respecto a los autómatas programables

  - Partes

  - Conexión

  - Alimentación eléctrica

  - Interfaz de entradas

    - Conexión de sensores digitales

    - Conexión de sensores analógicos

  - Interfaz de salidas

    - Conexión de actuadores digitales

    - Conexión de actuadores analógicos

- Programación de autómatas

  - Lenguajes de programación

  - Zonas de memoria

  - Direccionamiento

  - Operaciones lógicas en lenguajes LD y FBD

  - Enclavamiento

  - Operación memoria

  - Temporizadores

  - Contadores

  - Función telerruptor

  - Tratamiento de señales analógicas

  - Operaciones de comparación

- Comunicaciones con autómatas programables

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos con autómatas.

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| P8: Funciones básicas Autómata. (5h) | A B E F I J K L M Ñ O Q | A B C D E H I J K M P |
| P9: Funciones avanzadas. (5h) | A B E F I J K L M Ñ O Q | A B C D E H I J K M P |
| P10: Realización de un sistema domótico con autómata programable. (7h) | A B E F I J K L M Ñ O Q | A B C D E H I J K L M P |
| P11: Instalación y configuración de una central domótica de sistema propietario. (8h) | A B E F I J K L M Ñ O Q | A B C D E H I J K L M P |

###### Criterios de evaluación:

- Conocer los diferentes tipos de autómatas y relés programables que existen en el mercado.

- Seleccionar aquellos que mejor se adaptan a las aplicaciones domóticas.

- Conectar sensores y actuadores, digitales y analógicos,  a las salidas de los autómatas programables.

- Identificar los operandos y funciones de programación por sus símbolos.

- Montar sencillos circuitos domóticos con relés programables para el control de iluminación, cargas de potencia y motores de toldos y persianas.

- Programar relés programables con las operaciones y funciones que más se adapten a las aplicaciones domóticas.

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos domóticos basados en autómatas y relés programables.

- Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza y orden en el puesto de trabajo, presentación en tiempo y forma, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 5 | Sistema de corrientes portadoras X10 | 5 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas de corrientes portadoras.

- Identificar los elementos que forman un sistema de corrientes portadoras.

- Conocer cómo se debe adaptar la instalación eléctrica para el funcionamiento óptimo del sistema X-10.

- Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos de corrientes portadoras

- Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas de corrientes portadoras.

- Conocer cómo se programa y configura un sistema de corriente portadoras.

- Montar sencillos circuitos con elementos de corrientes portadoras para diferentes tipos de aplicaciones domóticas.

###### Contenidos:

- Sistemas de corrientes portadoras

- El sistema X-10

  - Principio de funcionamiento y configuración

- Componentes del sistema X-10

- Clasificación de los componentes

  - Según el tipo de montaje e instalación

  - Según su función en el sistema

    - Módulos de sistema

      - Filtros

      - Acopladores de fase

      - Amplificadores

    - Módulos actuadores

      - Módulo de aplicación o de aparato

      - Módulo lámpara o de iluminación

      - Módulo de persiana

      - Módulo receptor universal

    - Módulos transmisores

      - Módulos para empotrar

      - Módulo transmisor universal

      - Módulo programador

      - Unidad controladora doméstica

      - Módulo de radiofrecuencia

    - Modulo bidireccional para PC

  - Active Home

  - Dispositivos de control avanzado

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos con sensores y actuadores.

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Actividades del tema | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

###### Criterios de evaluación:

- Configurar y programar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema de corrientes portadoras X-10.

- Seleccionar los módulos X-10 en función de la aplicación de uso.

- Realizar e interpretar esquemas de instalaciones basadas en el sistema X-10.

- Conectar sensores y actuadores convencionales a un sistema de corriente portadoras.

- Acondicionar la línea eléctrica para instalar un sistema de corrientes portadoras.

- Conectar los diferentes tipos de módulos para controlar cargas de potencia, de iluminación, motores de toldos y persianas, y electroválvulas.

- Montar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema X-10.

- Diseñar y montar el circuito completo de una instalación domótica para una vivienda unifamiliar.

- Controlar y supervisar una instalación domótica a través de un ordenador personal.

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos X-10.

- Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 6 | Sistema de bus KNX EIB | 15 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Conocer los sistemas de los que procede el KNX.

- Conocer los diferentes medios de transmisión disponible para el sistema KNX.

- Conocer qué ventajas aporta el sistema de bus KNX/EIB a una instalación domótica.

- Conocer cuál es la topología de este tipo de sistemas domóticos basados en bus cableado.

- Conocer la topología y la estructura del sistema KNX.

- Identificar los diferentes dispositivos que forman un sistema KNX.

- Identificar los elementos por sus símbolos.

- Conocer los diferentes tipos de esquemas utilizados con el sistema KNX para su conexión y programación.

- Conocer cómo se direccionan los dispositivos en el sistema.

- Montar y programar sencillos circuitos domóticos basados en KNX.

- Conocer las posibilidades de comunicación del sistema KNX con otros servicios de la vivienda o edificio.

###### Contenidos:

- Origen del sistema KNX

- Aplicaciones del sistema KNX

- Características de KNX

- Medios de transmisión para KNX

- Modos de configuración

- Topología del sistema KNX TP

- La simbología en KNX

- Identificación de componentes en esquemas

- Componentes del sistema KNX

  - Elementos de cableado

  - Cable de bus

  - Terminales de conexión al bus

  - Bus para raíl DIN

  - Conector para carril de datos

  - Dispositivos de sistema y fuente de alimentación

  - Filtro o bobina

  - Unidad de acoplamiento al bus (UAB)

  - Acoplador de línea y área

  - Interfaz de comunicación

  - Sensores

  - Sensores para acopladores al bus de caja universal

  - Módulos de entradas y actuadores

  - Módulos de salidas binarias

  - Actuadores de toldos y persianas

  - Módulos de regulación de luminosidad

  - Actuador analógico

- Dirección física (Physical Address)

- Aplicación y parámetros de un componente KNX

- Direccionamiento de grupos

- Esquema lógico y esquema funcional

- Bloque de parámetro

- El software ETS

- Diagnóstico y reparación de averías en sistemas KNX

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| P12: El sistema de bus KNX EIB/ El software ETS (9h) | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| P13: Prácticas KNX (8h) | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| P14: Instalación de un sistema KNX (8h) | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

Prácticas y actividades del tema.

###### Criterios de evaluación:

- Identificar por su símbolo los elementos que forma parte de un sistema KNX.

- Planificar proyectos con el software ETS.

- Programar direcciones físicas a los dispositivos del sistema.

- Programar y asociar direcciones de grupo en función de la aplicación a realizar.

- Conectar sensores y actuadores a módulos de E/S KNX.

- Interpretar los diferentes tipos de esquemas para configurar, conexionar y programar un sistema KNX.

- Montar y programar sencillos circuitos para el control de iluminación, control de cargas, control de fluidos y de motores de toldos y persianas.

- Diagnosticar y reparar averías en circuitos KNX.

- Respetar las normas de seguridad e higiene

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 7 | Mantenimiento y averías en las instalaciones domóticas | 5 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

- Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

- Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

- Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.

- Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo.

###### Contenidos:

Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos.

- Ajustes de elementos de control.

- Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas.

- Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.

- Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas.

- Medios y equipos de seguridad.

Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

- Reparación de averías en instalaciones domóticas.

- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos.

- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un plan de mantenimiento preventivo de una instalación domótica. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| Realización de informes mantenimiento correctivo e informes de incidencias en las instalaciones domóticas. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| (*) Durante el desarrollo de las prácticas de domótica se diagnostican y reparan averías, además se realizan ajustes y comprobaciones de los sistemas instalados. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

###### Criterios de evaluación:

Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.

- Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente.

- Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.

- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

- Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.

- Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías.

- Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica.

- Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad.

Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacinando éstas con las causas que la producen.

- Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente.

- Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.

- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

- Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación.

- Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos o el software adecuados.

- Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

- Se ha reparado la avería.

- Se ha confeccionado un informe de incidencias.

- Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resulta dos obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.

- Se han respetado los criterios de calidad.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 8 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 5 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

###### Contenidos:

- Identificación de riesgos en instalaciones domóticas.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realizar las actividades del tema | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| (*) Durante el desarrollo de todas las prácticas de domótica se incluyen normas para la prevención de riesgos laborales y para la protección medioambiental. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

###### Criterios de evaluación:

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros.

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas herramienta y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

- Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

# Text boxes

| NÚMERO DE HORAS | 105 |
| --- | --- |